Рулонные прессы серии Farma PLUS

Серия Farma II это специально обработанные модели для более требовательных фермеров. Примененные технические решения (напр. механическая блокада камеры), позволяют добиться более высокой степени прессования. Улучшается производительность и качество материала. Эти модели, предназначенные прежде всего для фермеров желающих получить самое высокое качество силоса, но пресс одновременно хорошо функционирует собирая солому и сено. Богатое стандартное оснащение повышает комфорт и производительность работы.

Современная цепная либо вальцево-цепная  конструкция камеры, дополнительно повышает степень прессования  рулона, улучшая качество силоса и производительность работы (возможна работа в любое время дня, как с сухим, так и с влажным до 60% материалом).

| Тип пресса | PS1211 | PS1221 |
| --- | --- | --- |
| Ширина подборщика [м] | 1,8 | 1,8 |
| Тип камеры | Цепная | Цепная-вальцевая |
| Размеры камеры [м] | Ширина | 1,2 |
|  | Диаметр | 1,2 |
| Блокировка камеры | Гидравлическая |
| Мощность [кВт/л.с.] | 40 / 55 | 50/69 |
| Оснащение: | Обмотка шпагат. | Одна нитка |
|  | Система смазки цепей | автоматическая |
|  | Колеса | 14"x16" |
|  | Электронное управление с сигнализацией заполнения камеры | есть |
|  | Разделитель (камера/подборщик) в кабине трактора | есть |
| Габариты | Длина [м] | 3,3 |
|  | Ширина [м] | 2,4 | 2,4 |
|  | Высота [м] | 2,2 |
| Масса [кг] | 2 060 | 2 150 |

Технические характеристики